## Slide 1: Dopady zmeny klímy na znečistenie ovzdušia v sídelných útvaroch
Dušan Jandačka
21/03/2024
Záverečná konferencia k projektu:
„Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina“

## Slide 2: Zmena klímy a znečistenie ovzdušia
Zmena klímy – zmena dlhodobých podmienok života na Zemi:
  priemerná teplota,
  stav hladiny morí,
  rozloženie zrážok,
  posun vegetačných pásiem,
  zmeny v cirkulácií atmosférických aj morských prúdov
  Skleníkové plyny: oxid uhličitý – CO2, metán CH4, oxid dusný N2O) sa do atmosféry dostávajú najmä v dôsledku spaľovania fosílnych palív (ropy, uhlia, zemného plynu).
  Zmena klímy prispieva k vzniku častejších a intenzívnejších poveternostných extrémov:
  povodne,
  silné búrky,
  dlhodobé suchá,
  vlny horúčav.

## Slide 4: Vlny horúčav zhoršujú kvalitu ovzdušia a znečistenie
Klimatické zmeny zvyšujú intenzitu a frekvenciu vĺn horúčav. Tieto extrémne horúčavy, spojené s požiarmi a púštnym prachom, majú merateľný vplyv na kvalitu ovzdušia, ľudské zdravie a životné prostredie.
Zdroj: WMO, 2023

## Slide 6: Mechanizmy spájajúce vlny horúčav a tuhé častice
Dusičnanový aerosól – spaľovanie fosílnych palív
Amónne aerosóly – poľnohospodárska činnosť
Depozícia – vplyv na ekosystémy: voda, biodiverzita, ukladanie uhlíka, depozícia dusíka – výnosy z poľnohospodárskej pôdy
Lesné požiare, púštny prach
Zdroj: WMO, 2023
Zdroj: WMO, 2023

## Slide 7: Znečistenie ovzdušia PM a zmena klímy – v jednom kruhu
Znečistenie ovzdušia vo forme pevných častíc zo spaľovacích motorov cirkuluje po celom svete a môže končiť až v najodľahlejších miestach vrátane polárnych oblastí.
Keď pristane na ľade a snehu, mierne ich stmaví, čo vedie k tomu, že sa menej slnečného svetla odráža späť. „Otepľovací“ efekt sadzí v Arktíde spôsobuje zrýchlené rozpúšťanie ľadu a snehu predovšetkým na jar, ako aj hlbšie rozmŕzanie zamrznutej pôdy permafrostu, čo opäť posilňuje skleníkový efekt (permafrost obsahuje hydráty metánu, ktoré sú ešte účinnejším skleníkovým plynom než samotný metán).
Zdroj: https://www.nps.gov/subjects/air/sources.htm

## Slide 8: Cestná doprava – významný prispievateľ k zmene klímy a znečisteniu ovzdušia

## Slide 9: Monitorovanie kvality ovzdušia

## Slide 10: Meranie kvality ovzdušia v sídelných útvaroch
Námestie A. Hlinku
Košická ulica
Komenského ulica
Ulica Vysokoškolákov
Univerzitná
ulica
Štrková ulica

## Slide 11: Priestorová a časová variácia koncentrácií znečisťujúcich látok
Chart: Meracie stanovište a dátum merania
| 14/11/2017 | 15/11/2017 | 16/11/2017 | 17/11/2017 | 18/11/2017 | 19/11/2017 | 20/11/2017 | 22/02/2018 | 23/02/2018 | 24/02/2018 | 25/02/2018 | 26/02/2018 | 27/02/2018 | 28/02/2018 | 01/03/2018 | 02/03/2018 | 03/03/2018 | 04/03/2018 | 05/03/2018 | 06/03/2018 | 07/03/2018 | 19/04/2018 | 20/04/2018 | 21/04/2018 | 22/04/2018 | 23/04/2018 | 24/04/2018 | 25/04/2018 | 09/05/2018 | 10/05/2018 | 11/05/2018 | 12/05/2018 | 13/05/2018 | 14/05/2018 | 15/05/2018 | 09/04/2019 | 10/04/2019 | 11/04/2019 | 12/04/2019 | 13/04/2019 | 14/04/2019 | 15/04/2019 | Univerzitná Street | A. Hlinku Square | Komenského Street | Košická Street | Štrková Street | Vysokoškolákov Street
TEMP [°C] | 2.3 | -0.5 | 1.42 | 4.28 | 4.82 | 2.62 | 1.35 | -1.3 | -2.13 | -4.6 | -8.64 | -8.42 | -9.59 | -9.08 | -7.79 | -5.48 | -4.04 | -3.77 | -0.63 | 3.08 | 2.89 | 15.63 | 16.65 | 16.59 | 16.53 | 15.68 | 16.5 | 16.89 | 15.08 | 16.87 | 16.92 | 16.61 | 18.01 | 16.92 | 11.68 | 13 | 9.5 | 5.6 | 5 | 7.2 | 10.5 | 7.3
HUMI/10 [%] | 8.425 | 9.318 | 8.951 | 9.455 | 7.956 | 8.805 | 8.975 | 6.097 | 6.879 | 6.602 | 6.149 | 5.591 | 5.377 | 5.705 | 6.134 | 7.428 | 5.64 | 6.367 | 6.861 | 7.286 | 8.668 | 5.718 | 4.671 | 5.019 | 5.5 | 6.629 | 6.783 | 6.111 | 8.583 | 7.149 | 7.656 | 7.294 | 4.878 | 4.954 | 8.3 | 5.05 | 5.63 | 6.1 | 6.44 | 6.86 | 3.91 | 4.25
WV*10 [m/s] | 8 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 20 | 15 | 6 | 8 | 14 | 5 | 6 | 5 | 6 | 16 | 16 | 13 | 12 | 13 | 14 | 22 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 15 | 7
PM10 | 26.1 | 42.2 | 48 | 43.6 | 16.6 | 9.6 | 9.1 | 19 | 28.8 | 27.1 | 27.5 | 31.3 | 26 | 30.6 | 64.3 | 93.9 | 84.9 | 106.3 | 114.9 | 83.2 | 58 | 25.6 | 19.3 | 25.6 | 25.1 | 33.3 | 31.2 | 28.9 | 25.4 | 26.9 | 31.3 | 19.9 | 14 | 23.3 | 19.5 | 43.5 | 44.1 | 32 | 21.6 | 46.1 | 26 | 26.2
PM2.5 | 20.4 | 34.6 | 37.5 | 40.3 | 13.9 | 8.9 | 7.4 | 16.8 | 26.8 | 24.4 | 24.6 | 27.5 | 22.5 | 25 | 49.2 | 80.2 | 67.6 | 84.5 | 81.7 | 58.8 | 45.6 | 14 | 7.7 | 11.1 | 12.8 | 13.7 | 16.3 | 12.4 | 12.8 | 12 | 12.9 | 12.5 | 7.1 | 8.7 | 10.7 | 31.7 | 31.4 | 21.5 | 15.4 | 40.2 | 19.1 | 16.8
PM1 | 19 | 32.3 | 34.6 | 38.2 | 12.7 | 8.5 | 6.7 | 16.1 | 25.8 | 23.3 | 23.5 | 26.2 | 21.3 | 23.4 | 45.8 | 76.3 | 63.2 | 78.8 | 74.5 | 53.3 | 42.9 | 11.1 | 5.4 | 8.2 | 9.9 | 9.3 | 12.1 | 8.6 | 9.1 | 8.3 | 8.9 | 10.4 | 5.6 | 6 | 8.7 | 30 | 29.1 | 20 | 14.6 | 38.5 | 18.2 | 15.7
NOx | 41.172 | 71.507 | 85.06 | 42.377 | 24.213 | 7.548 | 34.276 | 2.36 | 9.347 | 4.395 | 2.485 | 7.694 | 5.468 | 11.302 | 70.134 | 68.135 | 19.338 | 66.739 | 108.145 | 136.077 | 104.203 | 89.328 | 91.461 | 75.78 | 49.191 | 106.111 | 99.149 | 104.048 | 28.21 | 19.924 | 24.157 | 8.357 | 0.443 | 15.132 | 29.054

## Slide 12: Meranie kvality ovzdušia v sídelných útvaroch
Sučany

## Slide 13: Rozptyl PM10 v okolí meracích stanovíšť v obci Sučany

## Slide 14: Modelovanie znečistenia ovzdušia – Žilina: PM10
https://labgis.vsb.cz/test2/Project/Zilina
https://www.interreg-central.eu/Content.Node/AIR-TRITIA.html

## Slide 15: Využívanie senzorických sietí pre monitoring znečistenia ovzdušia
https://rpubs.com/Dusan2024/1160336
https://rpubs.com/Dusan2024/1158300

## Slide 16: Senzorická sieť kvality ovzdušia

## Slide 17: Zmena úrovne kvality ovzdušia PM10 a PM2.5 v priebehu roka – lokalita autobusové nástupište
Úroveň kvality ovzdušia | Odporúčania pre obyvateľov
Dobrá kvalita ovzdušia | Vykonávajte svoje obvyklé vonkajšie aktivity bez obmedzenia
Zhoršená kvalita ovzdušia | Seniori a chorí ľudia, tehotné ženy a malé deti: zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku, obzvlášť ak sa vyskytnú zdravotné symptómy; Celá populácia: v prípade objavenia symptómov ako dráždenie očí alebo kašeľ, zvážte obmedzenie namáhavých činností vonku;
Zlá kvalita ovzdušia | Seniori a chorí ľudia, tehotné ženy a malé deti: vyhnite sa namáhavým aktivitám vonku; Celá populácia: obmedzte namáhavé činnosti vonku;
Kvalita ovzdušia | PM2,5 | PM10 | NO2 | SO2 | CO
 | 1 h koncentrácie [µg.m-3] |  |  |  | 
dobrá | 0 -25 | 0 - 40 | 0 - 40 | 0 - 50 | 0 - 2000
zhoršená | >25 - 70 | >40 - 100 | >40 - 200 | >50 - 350 | >2000 - 10000
zlá | >70 | >100 | >200 | >350 | >10000

## Slide 18: Zmierňovanie znečistenia ovzdušia realizáciou novej dopravenej infraštruktúry
Foto zdroj: archív prof. Dr. Ing. Martin Decký
TAI_2016
ROA_2017
Chart: Concentration of particulate matter [μg/m3]
| PM10 | PM2.5 | PM1
TAI_16 | 30.4173 | 20.2867 | 15.6018
ROA_17 | 21.2692 | 15.6609 | 12.501

## Slide 19: Modelovanie rozptylu ZL v okolí križovatky
PM10 -26%
T_2016
R_2017

## Slide 20: Zelená infraštruktúra – pomoc v boji so zmenou klímy a znečistením ovzdušia
Zdroj: Central Europe Project MaGICLandscapes
Environmentálne výhody
  • Poskytovanie čistej vody
  • Odstraňovanie znečisťujúcich látok zo vzduchu a vody
  • Zlepšenie opeľovania
  • Ochrana pred eróziou pôdy
  • Zadržiavanie dažďovej vody
  • Zvýšená kontrola škodcov
  • Zlepšenie kvality pôdy
  • Zmiernenie zaberania pôdy a zakrývania pôdy
Sociálne benefity
  • Lepšie zdravie a ľudské blaho
  • Vytváranie pracovných miest
  • Diverzifikácia miestnej ekonomiky
  • Atraktívnejšie, zelenšie mestá
  • Vyššie hodnoty nehnuteľností a miestna osobitosť
  • Integrovanejšie dopravné a energetické riešenia
  • Rozšírené možnosti cestovného ruchu a rekreácie
Výhody prispôsobenia sa zmene klímy a jej zmiernenia
  • Zmierňovanie povodní
  • Posilnenie odolnosti ekosystémov
  • Ukladanie a sekvestrácia uhlíka
  • Zmiernenie účinkov mestských tepelných ostrovov
  • Prevencia katastrof (napr. búrky, lesné požiare, zosuvy pôdy)
Výhody biodiversity
  • Zlepšenie biotopov pre voľne žijúce živočíchy
  • Ekologické koridory
  • Priepustnosť krajiny

## Slide 21: Ďakujem za pozornosť